## Slide 1
Jimena Baños y Rivas
15-162016-0
Radiodifusión Sonora y Televisiva

## Slide 2
igital
ideo
roadcasting
atellite
DVB es una familia de estándares abiertos para la transmisión de video.
Publicado por el European Communications Standards Institute.
Modos:
-Satelital: DVB-S, DVB-S2, DVB-SH
-Cable: DVB-C, DVB-C2
-Terrestre: DVB-T, DVB-T2, DVB-H
EN 300 421 V1.1.2 (1997-08)
EN 302 307 V1.2.1 (2009-08)
NORMAS:
Jimena Baños y Rivas

## Slide 3
ATENUACIÓN POR ESPACIO LIBRE
ATENUACIÓN POR ESPACIO LIBRE
d >>>>
Trayectoria
unidireccional
d = 35.850 km
El problema de la televisión satelital es vencer esa atenuación
d ?
Jimena Baños y Rivas

## Slide 4
D
V
B
-
S
EN 300 421 V1.1.2 (1997-08)
NORMA:
TS in
Recordando:
ES → PES → TS
Elementary Stream: cada componente simple de un programa después de que se ha codificado digitalmente y comprimido.
Paquetized Elementary Stream: son los ES estructurados. Tienen longitud variable.
Transport Stream: un PES le da origen, está preparado para ser usado en la radiodifusión. Tiene longitud fija.
Cambio en la tasa de datos
X (204/188)
188
X 2
X code rate
Jimena Baños y Rivas

## Slide 5
BLOQUES
D
V
B
-
S
EN 300 421 V1.1.2 (1997-08)
NORMA:
Jimena Baños y Rivas

## Slide 6
DISPERSOR DE ENERGÍA
D
V
B
-
S
EN 300 421 V1.1.2 (1997-08)
NORMA:
Función: rompe cadenas largas de ceros y unos, sin modificar la tasa de datos.
Importancia: ahorra energía al transmisor evitando que se quede mucho tiempo en una situación estable.
El stream de entrada al sistema debe estar organizado en paquetes de longitud fija, siguiendo el multiplexor de transporte de MPEG-2. La longitud total es de 188 bytes, donde uno de ellos es de sincronismo.
0x47H
Jimena Baños y Rivas

## Slide 7
DISPERSOR DE ENERGÍA
D
V
B
-
S
EN 300 421 V1.1.2 (1997-08)
NORMA:
Funcionamiento:
1
2
Según la norma:
El polinomio para el generador de secuencia binaria pseudoaleatoria (PRBS) debe ser:
3
4
5
Ventaja: si del lado receptor tengo lo mismo, recupero el mensaje original
Jimena Baños y Rivas

## Slide 8
DISPERSOR DE ENERGÍA
D
V
B
-
S
EN 300 421 V1.1.2 (1997-08)
NORMA:
Otros aspectos a considerar:
Cada cierto número de bytes, se invierte el primer byte.
1504/188=8. Cada 8 paquetes TS invierto (herramienta de sincronismo).
La secuencia pseudoaleatoria se reinicia cada vez que encuentra un byte de sincronismo invertido
Jimena Baños y Rivas

## Slide 9
BLOQUES
D
V
B
-
S
EN 300 421 V1.1.2 (1997-08)
NORMA:

## Slide 10
REED-SOLOMON
D
V
B
-
S
EN 300 421 V1.1.2 (1997-08)
NORMA:
El codificador genera redundancias.
Agrega 16 bytes atrás para poder dar una protección de T=8. Esto quiere decir que puede corregir hasta 8 bytes erróneos dentro de los 204 que se mandan.
Ventaja: trabaja en conjunto con el ENTRELAZADOR CONVOLUCIONAL
188 + 16 = 204
Bytes agregados que permiten corregir 16/2 bytes
Reed-Solomon calcula a partir de los 188 bytes, eso quiere decir que va a proteger todos los bytes, incluyendo los de sincronismo (independientemente de si están invertidos o no)
Jimena Baños y Rivas

## Slide 11
ENTRELAZOR CONVOLUCIONAL
D
V
B
-
S
EN 300 421 V1.1.2 (1997-08)
NORMA:
Función: dispersar en el tiempo los errores de ráfaga que puedan aparecer durante la transmisión.
Ventaja: la distribución de los errores responderá a un patrón de aspecto aleatorio, con lo cual su corrección será mucho más sencilla si se emplea conjuntamente con adecuadas técnicas de codificación de datos.
Según la norma, DVB-S tiene un Intercalador de Forney compuesto por dos llaves giratorias y registros de desplazamiento.
Jimena Baños y Rivas

## Slide 12
ENTRELAZOR CONVOLUCIONAL
D
V
B
-
S
EN 300 421 V1.1.2 (1997-08)
NORMA:
Funcionamiento:
Cuestiones de diseño:
M e I fueron especialmente calculados para que los bytes de sincronismo siempre salgan por la línea 0.
Tx
Rx
M = 17
I = 12
12 x 17 = 204 → 1 TS
Jimena Baños y Rivas

## Slide 13
BLOQUES
D
V
B
-
S
EN 300 421 V1.1.2 (1997-08)
NORMA:
Jimena Baños y Rivas

## Slide 14
CODIFICACIÓN INTERNA - CONVOLUCIONAL
D
V
B
-
S
EN 300 421 V1.1.2 (1997-08)
NORMA:
Consiste en un registro de desplazamiento de seis etapas y dos caminos distintos para la señal, en el que la señal de entrada se mezcla con el contenido de los registros de desplazamiento en ciertos puntos.
Nota: el stream de datos se incrementa en un factor de 2, lo que reduce la velocidad de datos neta disponible.
El codificador convolucional empleado en el sistema es de relación 1/2 con 64 estados y 7 derivaciones (K=7).
1
2
3
Jimena Baños y Rivas

## Slide 15
PUNCTURING
D
V
B
-
S
EN 300 421 V1.1.2 (1997-08)
NORMA:
Función: mejorar la velocidad de datos neta al omitir bits selectivamente. El perforado se hace en función a un patrón conocido en el transmisor y en el receptor.
Ventaja: en el extremo receptor, los bits omitidos son reemplazados por bits de relleno y tratados como errores en la decodificación, y por lo tanto, reconstruidos.
Máxima protección contra errores,
Mínima velocidad neta de datos
Mínima protección contra errores,
Máxima velocidad neta de datos
Jimena Baños y Rivas

## Slide 16
BLOQUES
D
V
B
-
S
EN 300 421 V1.1.2 (1997-08)
NORMA:
Jimena Baños y Rivas

## Slide 17
BASEBAND SHAPING
D
V
B
-
S
EN 300 421 V1.1.2 (1997-08)
NORMA:
Descripción: es un filtro de coseno elevado, el cual está definido por un único parámetro r.
r: factor de roll-off. Es la relación entre la banda de transición del filtro y su ancho de banda.
r = 1 → suave, dejo pasar casi toda la banda
r = 0,10 → más abrupto, achico el espectro
r = 0.35
Jimena Baños y Rivas

## Slide 18
BASEBAND SHAPING
D
V
B
-
S
EN 300 421 V1.1.2 (1997-08)
NORMA:
Funcionamiento:
MINIMIZA LA INTERFERENCIA INTER-SÍMBOLO: en cada uno de los tiempos de muestreo, los efectos de muestreo anteriores pasan por 0.
Mando 1, recibo 1
Nota: el filtro está en el transmisor y en el receptor. Son complementarios.
Jimena Baños y Rivas

## Slide 19
BLOQUES
D
V
B
-
S
EN 300 421 V1.1.2 (1997-08)
NORMA:
Jimena Baños y Rivas

## Slide 20
Según la norma…
“Para obtener una gran eficiencia en términos de potencia, sin sacrificar excesivamente la eficiencia del espectro, el sistema utilizará modulación QPSK y la concatenación de códigos convolucionales y RS.”
D
V
B
-
S
EN 300 421 V1.1.2 (1997-08)
NORMA:
Modulación QPSK:
Transmite dos bits por símbolo y es robusto frente a interferencias.
Elijo qué símbolo mapeo con qué secuencia de bits.
La idea es muestrear con un tiempo de sampleo Ts=1/Rs=1/(2fN) la salida de mi codificador convolucional
(Rs: symbol rate)
Jimena Baños y Rivas

## Slide 21
El modulador es básicamente en un mapeador
D
V
B
-
S
EN 300 421 V1.1.2 (1997-08)
NORMA:
Como es esquema de modulación es dos bits por símbolo, la duración del tiempo de símbolo es el doble que la duración del tiempo de bit (t’).
ts = 2t’
t’
Existe un de-mapper en el correspondiente receptor
Jimena Baños y Rivas

## Slide 22
Anexo A: MÁSCARA ESPECTRAL
D
V
B
-
S
EN 300 421 V1.1.2 (1997-08)
NORMA:
Calidad espectral:
El espectro de DVB-S debe cumplir con una máscara de densidad espectral de potencia, la cual es relativa a la densidad de potencia
El espectro debe caer ahí dentro
Jimena Baños y Rivas

## Slide 23
¿Qué pasa si aumento los bits por símbolo?
Existe una relación lineal entre la velocidad de salida de los datos y el esquema de modulación
Si pongo más bits por símbolo (aumento el esquema de modulación), puedo transmitir más información en el mismo ancho de banda. Es decir, que cada cambio que haga mi portadora ya sea en fase o en amplitud representa muchos más bits.
Jimena Baños y Rivas

## Slide 24
D
V
B
-
S
2
EN 302 307 V1.2.1 (2009-08)
NORMA:
Mejoras frente a DVB-S:
DVB-S2 usa el algoritmo BCH en lugar del Reed Solomon, el cual es mejor en corrección de errores. Además usa menos data para corregir en comparación a DVB-S.
Es de modulación jerárquica, lo que significa que es retro compatible. Permite transmitir DVB-S.
Aumenta la capacidad de canal un 30%, con lo cual, DVB-S2 puede llevar 30% más servicios que DVB-S.
Junto al algoritmo de compresión MPEG 4, envían en la misma banda HDTV con SDTV.
Escenarios de aplicación:
Radiodifusión de TV en SDTV y HDTV.
Servicios interactivos, incluyendo el acceso a internet, a través de línea telefónica o satélite.
Aplicaciones profesionales: enlaces de contribución de TV y news gathering (punto a punto o punto a multipunto, transmisores fijos o portátiles con estaciones de recepción)
Distribución de datos de contenidos e internet (servicios unicast).
Jimena Baños y Rivas

## Slide 25
EN 302 307 V1.2.1 (2009-08)
NORMA:
D
V
B
-
S
2
BLOQUES
Jimena Baños y Rivas

## Slide 26
MODE ADAPTATION
EN 302 307 V1.2.1 (2009-08)
NORMA:
D
V
B
-
S
2
Hay dos posibles secuencias de entrada:
  Transport Streams simples o múltiples (TS)
  Generic Streams simples o múltiples (empaquetados o contínuos)
Existen dos tamaños posibles para la trama FEC:
  Normal: 64 800 bits
  Corto: 16 200 bits
Jimena Baños y Rivas

## Slide 27
MODE ADAPTATION: SUB-BLOQUES
EN 302 307 V1.2.1 (2009-08)
NORMA:
D
V
B
-
S
2
CRC-8 Encoder:
Si la UPL (User Packet Lenght) = 0D → Pasa sin modificaciones
Si la UPL ≠ 0D → El input stream es una secuencia de UP de longitud UPL, que los precede un byte de sincronismo. La carga útil se procesa en el CRC de 8 bits.
Merger/Slicer:
1
2
3
4
5
Considerar que el sync-byte fue reemplazado en el CRC-8.
SYNCD=0D
USER PACKET ALINEADO CON DATA FIELD
Jimena Baños y Rivas

## Slide 28
MODE ADAPTATION: Inserción del BBHEADER
EN 302 307 V1.2.1 (2009-08)
NORMA:
D
V
B
-
S
2
Pérdida de la eficiencia introducida por el header:
  0.25% para tramas de 64 800 bits
  1% para tramas de 16 200 bits (suponiendo code-rate )
10 bytes de longitud
Tipo de entrada
Tipo de adaptación
Factor de roll-off
Puede ir de
0 a 65 535 bits.
TS de MPEG:
UPL=188x8D
0 a 58 112
Para MPEG:
47HEX
A los primeros 9 bytes
Jimena Baños y Rivas

## Slide 29
EN 302 307 V1.2.1 (2009-08)
NORMA:
D
V
B
-
S
2
BLOQUES
Jimena Baños y Rivas

## Slide 30
STREAM ADAPTATION
EN 302 307 V1.2.1 (2009-08)
NORMA:
D
V
B
-
S
2
A la entrada del bloque se insertan bits de datos, y a la salida se obtiene una trama de banda base cuya longitud depende de la tasa de codificación seleccionada.
Jimena Baños y Rivas

## Slide 31
EN 302 307 V1.2.1 (2009-08)
NORMA:
D
V
B
-
S
2
BLOQUES
Jimena Baños y Rivas

## Slide 32
CODIFICACIÓN DE CANAL
EN 302 307 V1.2.1 (2009-08)
NORMA:
D
V
B
-
S
2
Entran BBFRAMES y salen FECFRAMES
Se le agrega codificación interna y externa
Jimena Baños y Rivas

## Slide 33
CODIFICACIÓN EXTERNA: BCH
EN 302 307 V1.2.1 (2009-08)
NORMA:
D
V
B
-
S
2
Código cíclico multinivel que permite corregir múltiples patrones de errores aleatorios
(n,k)
cantidad de vectores (espacio)
cantidad de palabras o códigos válidos
n-p = k
Palabra enviada:
Se agregan bits de redundancia, pudiendo corregir hasta t errores.
Jimena Baños y Rivas

## Slide 34
CODIFICACIÓN INTERNA: LDPC
EN 302 307 V1.2.1 (2009-08)
NORMA:
D
V
B
-
S
2
Low-Density Parity Check
La idea es acercarnos a la capacidad de canal de Shannon
Consiste en chequeos de paridad.
XOR
Se hace un Código de Producto:
Si por ejemplo transmito
  1. Reordeno en una matriz cuadrada y obtengo la paridad en filas, columnas y en los bits de paridad.
2. Transmito
3. ¿Qué pasa si el mensaje llega con error?
Cuando reconstruyo mi bloque obtengo:
La tasa es
EL ERROR ES LA INTERSECCIÓN DE LA FILA CON LA COLUMNA QUE TIENEN ERROR. Al cambiarlo se obtiene la transmisión correcta
Jimena Baños y Rivas

## Slide 35
CODIFICACIÓN INTERNA: LDPC
EN 302 307 V1.2.1 (2009-08)
NORMA:
D
V
B
-
S
2
LDPC está construido con la misma idea básica, usar códigos de paridad y códigos de producto.
En el estándar de DVB-S2 hay un rango de códigos desde a para tramas normales y de a para tramas cortas.
Jimena Baños y Rivas
Si hay una alta relación SNR, uso las tasas altas para 32-APSK o 16-APSK, porque por definición necesito una alta SNR para que esas señales puedan ser detectadas.

## Slide 36
TASA DE CODIFICACIÓN
EN 302 307 V1.2.1 (2009-08)
NORMA:
D
V
B
-
S
2
Interesante: la teoría de codificación y el cambiar la tasa de codificación ofrece un rango de libertad extra.
Jimena Baños y Rivas
Aún utilizando QPSK la performance mejoró gracias al código LPDC

## Slide 37
BIT INTERLEAVER
EN 302 307 V1.2.1 (2009-08)
NORMA:
D
V
B
-
S
2
Presente solo en modulaciones distintas a QPSK
Jimena Baños y Rivas
Funcionamiento:
La configuración del bloque también está estipulada en una tabla en la norma:

## Slide 38
EN 302 307 V1.2.1 (2009-08)
NORMA:
D
V
B
-
S
2
BLOQUES
Jimena Baños y Rivas

## Slide 39
MAPEO Y MODULACIONES
EN 302 307 V1.2.1 (2009-08)
NORMA:
D
V
B
-
S
2
Problema: no hay un esquema de modulación de único tamaño que sea bueno para todos los canales de radio.
DVB-S2 permite elegir entre cuatro constelaciones.
Jimena Baños y Rivas
QPSK
Transmite 2bits/símbolo
8-PSK
Transmite 3bits/símbolo
Hay = 8 combinaciones

## Slide 40
MAPEO Y MODULACIONES
EN 302 307 V1.2.1 (2009-08)
NORMA:
D
V
B
-
S
2
Con canales más limpios, el panorama cambia: se transmite intencionalmente las señales de baja energía más frecuentemente que las de alta energía
Jimena Baños y Rivas
16-APSK
Transmite 4bits/símbolo
Ahora hay dos niveles de potencia, interna y externa
32-APSK
Transmite 5bits/símbolo
Hay tres niveles de potencia

## Slide 41
Grandes constelaciones
EN 302 307 V1.2.1 (2009-08)
NORMA:
D
V
B
-
S
2
Desventaja: como la constelación es más densa, las señales se acercan y la performance de error empeora:
Jimena Baños y Rivas
Necesito alrededor de 11 o 12dB extra para ir de QPSK a 32-APSK

## Slide 42
Ejemplo simple
EN 302 307 V1.2.1 (2009-08)
NORMA:
D
V
B
-
S
2
Cálculo de la tasa de bits en un canal de 6MHz utilizando DVB-S y DVB-S2 con 32-APSK y suponiendo α=0.2
En DVB-S:
En DVB-S2:
Jimena Baños y Rivas

## Slide 43
¿POR QUÉ NO USO QAM?
EN 302 307 V1.2.1 (2009-08)
NORMA:
D
V
B
-
S
2
En una primera instancia se intentó utilizar 16QAM, pero hay un problema con esta modulación en canales satelitales:
Como los canales satelitales no son lineales y tienden a trabajar cerca de la saturación, las señales de energía más alta no terminan siendo tan amplificadas como las otras señales.
Jimena Baños y Rivas

## Slide 44
EN 302 307 V1.2.1 (2009-08)
NORMA:
D
V
B
-
S
2
BLOQUES
Jimena Baños y Rivas

## Slide 45
PHYSICAL LAYER FRAMING
EN 302 307 V1.2.1 (2009-08)
NORMA:
D
V
B
-
S
2
Del proceso anterior se obtiene una XFECFRAME (por compleX frame), compuesta por o símbolos de modulación.
Cada símbolo de modulación es un vector complejo del formato (I,Q).
La capa PL genera una trama llamada PLFRAME, compuesta por “S” slots:
Jimena Baños y Rivas

## Slide 46
PHYSICAL LAYER HEADER
EN 302 307 V1.2.1 (2009-08)
NORMA:
D
V
B
-
S
2
Jimena Baños y Rivas
26 símbolos
64 símbolos
Transmite 7 símbolos con propósitos de señalización, que consisten en 2 campos:
MODCOD (5 símbolos)
TYPE (2 símbolos)

## Slide 47
EN 302 307 V1.2.1 (2009-08)
NORMA:
D
V
B
-
S
2
BLOQUES
Jimena Baños y Rivas

## Slide 48
EN 302 307 V1.2.1 (2009-08)
NORMA:
D
V
B
-
S
2
CONFIGURACIONES DEL SISTEMA
Jimena Baños y Rivas
Implementación de CCM y VCM
Implementación de ACM
CCM: Constant Coding and Modulation
VCM: Variable Coding and Modulation
ACM: Adaptative Coding and Modulation

## Slide 49
EN 302 307 V1.2.1 (2009-08)
NORMA:
D
V
B
-
S
2
CÁLCULO DE LA TASA DE BITS
Jimena Baños y Rivas
símbolos en PLHEADER
símbolos piloto
número de polinomios BCH
bits en el DFHEADER

## Slide 50
Gracias por su atención
Jimena Baños y Rivas